- Eccezionale rapporto qualita’/prezzo

- Minimi rumore ed emissioni secondo norme TA-Air 5.3.8.1a2

- Combustione  interna

- Comando , controllo della fiamma ed accensione completamente automatici

- Accessori certificati

- Incl. protezione alla deflagrazione secondo norme ATEX

- Ampio campo operativo (carico parziale)

- Costruita interamente in inox

- Diversi accessori fornibili a richiesta

- Costruita in Austria

Torcia per Biogas EnvironTec FAII

Nel funzionamento degli impianti di biogas o depurazione può essere necessario( per es. in fase di avviamento,riparazioni o avaria degli utilizzatori) bruciare in modo sicuro il gas di supero. Con la torcia FAII della EnvironTec l’utilizzatore ha a disposizione una torcia automatica sicura e con minime emissioni – La FAII garantisce ,principalmente grazie alla sua costruzione robusta e funzionale , in anzi tutto una grande durata ed inoltre minima manutenzione e costante affidabilità .

La torcia lavora in modo completamente automatico cioè all’entrata del segnale di avviamento o di stop il comando (Siemens SPS) apre automaticamente le apparecchiature corrispondenti ed inizia il processo di accensione . In questo caso la fiamma è controllata continuamente da sensori UV. Lo stato di attesa o di funzionamento è indicato da lampade di segnalazione sul quadro di comando e comunicato al quadro centralizzato.

La torcia FAII è fornita di serie di un quadro on plastica IP 54 con integrato un PLC Siemens . In alternativa si può montare anche un sistema di accensione automatico.

La combustione del gas avviene normalmente con un bruciatore a diffusione ma , a richiesta, si può montare un bruciatore ad iniettore.

A richiesta si può fornire la torcia con diversi accessori come controllo della pressione , sistema di bruciatore pilota , riscaldamento delle apparecchiature e controllo della temperatura .Le torce FAII sono completamente in inox ed equipaggiate di componenti di alta qualità .

AGENTE per l’ ITALIA:

MORESCHINI RAPPRESENTANZE snc

10090 San Giorgio Canavese (TO)

Tel 0124.32407

Fax 0124.325346

www.moreschinisnc.it

Applicazioni e specifiche

- Torcia completamente automatica per combustione di biogas o altri gas combusibili secondo norme TA-air 5.4.8.1a2

- Combustione sicura e completa senza emissioni

- Sistema di bruciatore Pilota,controllo della pressione,riscaldamento dei componenti ,bruciatore con iniettore a richiesta

- Possibilita’ del quadro elettrico in inox anziche’ in plastica ip 54 ( standard) , a richiesta con display per indicare lo stato della torcia

# Tubo fiamma/camera di combustione

# Collare per funi di sostegno

# Sonda uv/controllo fiamma

# Quadro di comando IP54

# Linea del Gas

# Fondazioni

# Elettrod0 di accensione

# Testa del bruciatore

| Taglie di Modelli | Altezza | Diametro | Portata | Peso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A in mm | B in mm | Nm³/h | kg |
| FAII 50 | 3840 | 397.9 | 20 - 80 | App. 150 |
| FAII 100 | 4100 | 447.5 | 80 - 150 | App. 180 |
| FAII 200 | 4340 | 636.6 | 150 - 250 | App. 220 |
| FAII 300 | 4840 | 700 | 250 - 350 | App. 280 |
| FAII 400 | 5340 | 796 | 350 - 430 | App. 320 |
| FAII 500 | 5590 | 796 | 430 - 550 | App. 390 |
| FAII 750 | 6840 | 955 | 550 - 850 | App. 650 |
| FAII 1000 | 10340 | 1273 | 850 - 1100 | App. 950 |
| FAII 1500 | 6540 | 1430 | max. 1500 | App. 1000 |
| FAII 1800 | 7540 | 1590 | max. 1800 | App. 1600 |
| FAII 3200 | 8640 | 1910 | max. 3200 | App. 2500 |

Tipi -  specifiche

Taglia	  Pilota

Pressione iniziale	   Controllo della pressione

lp	pressione iniziale 10 - 60 mbar

hp	pressione iniziale 60 - 120 mbar

PS	controllo della pressione

PB	sistema con bruciatore pilota

# Text boxes

8

3

4

5

7

6

1

2

2

7

3

8

6

4

5

1

X

FAII 50

Z

Y

X

Y

Z